E.    DOKUMENTÁCIA  STAVEBNÝCH  OBJEKTOV

────────────────────────────────────────────────

E.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

1.1.1 Technická správa

STAVEBNÝ OBJEKT SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY ZVONICE

ÚČEL, PÔVODNÉ DISPOZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Pôvodný objekt je využívaný ako zvonica parc. č. 54. Objekt je obdĺžnikové tvaru 3,98x3,16m jednopodlažný, strechu zvonice tvoria dve ihlanovité strechy výškovo navzájom rozdelené dreveným obkladom. Výška strechy 6,775m.

Hlavný vstup je z východnej svetovej strany parc. č. 55. Zo severnej svetovej strany je parc. č. 77. Z južnej svetovej strany sú parcely č. 50, 51, 52, 53 a zo západnej svetovej strany je parc. č. 596/1.

Územie je rovinaté.

Objekt je orientovaný na všetky svetové strany.

Charakteristika stavby:		Zvonica

Objekt nie je  napojený na inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu, elektrinu.

Účelové jednotky:

- úžitková plocha:			7,12 m²

PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Východiskovým podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu na stavebné povolenie sú:

- požiadavka investora

- výpis z listu vlastníctva

- polohopisné a výškopisné zameranie pozemku

ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREV. SÚBORY

SO 01 -  Stavebné úpravy zvonice

VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Nevyžadujú sa.

CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY

Zahájenie výstavby:     2019

Ukončenie výstavby:   2020

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Stavba nebude vyžadovať skúšobnú prevádzku.

PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Predpokladané náklady stavby viď samostatná príloha.

1.2  Výsledky prieskumných prác

Na stavenisku bol prevedený prieskum technicko–hospodárskych podmienok uskutočnenia stavby.

Na základe prieskumu bolo určené:

Voda pre potreby zariadenia staveniska 1000l nádrž. Elektrická energia bude zaistená z elektrocentrály.

1.3 Použité mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie širších vzťahov boli použité mapové podklady v mierke 1:20 000. Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité mapové podklady.

Situácia je vypracovaná v mierke 1: 250.

1.4 Príprava územia pre výstavbu

Objekt zvonice a stavenisko je prípravené na stavebnú činnosť.

PÔVODNÉ HLAVNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

- nosný systém - múrané piliere

- nosná konštrukcia strechy - pomúrnice, drevené stĺpy, väznice, krokvy

- obvodový plášť - drevené dosky

- strešná krytina - vláknocementová krytina

- podlaha - betónová mazanina

- dvere - drevené latkové

POPIS NAVRHOVANÝCH STAVEBNÝCH ÚPRAV

Navrhované stavebné práce zahŕňajú:

Demontáž drevených obkladov, krytiny, podlahy, oprava omietok murovaných pilierov, nátery stien, drevených konštrukcií a následné navrátenie zvonice do navrhovaného technického stavu. Nosná konštrukcia objektu sa nedemontuje.

Búracie práce:

B1 - asanovať betónovú mazaninu hr. 150 mm, množstvo 8,0m²

B2 - demontovať opláštenie - drevené dosky a dvere, množstvo 15,0m²

B3 - demontovať poškodený drevený vstupný portál

B4 - demontovať vláknocementovú krytinu a latovanie, množstvo 50,0m²

B5 - demontovať drevený obklad na streche, množstvo 10,0m²

B6 - demontovať plechové ukončenie strechy

B7 - pôvodnú omietku oškrabať

B8 - drevené konštrukciu očistiť a vybrúsiť + 3x náter na drevo

NAVRHOVANÉ DISPOZIČNÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE

Dispozičné riešenie objektu zvonice po stavebných úprava ostáva bez zmeny. V interiéry sú navrhnuté tri lavičky a stôl. Zvonica bude slúžiť pre kultúrne podujatia v obci Malatíny.

HLAVNÉ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE

Základové konštrukcie sa neriešia.

VODOROVNÉ A ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

Nosné konštrukcie sú pôvodné.

PODLAHY

P1

- drevená podlaha (palubovka) hr. 30 mm

- drevený rošt 50/30 mm

- betónová mazanina C20/25, hr. 100 mm

vystužená 1x zvarovanou ocelovou sieťovinou Q188 (6/150 x 6/150)

- penetračný náter + 1x sklobit 40 mineral

- podkladný betón C16/20 hr. 150 mm

vystužený 2x zvarovanou ocelovou sieťovinou Q188 (6/150 x 6/150)

- štrkopieskový násyp hr. 150 mm, zhutneny na 45 MPa

- zhutnená pôvodná zemina

P2 vonkajší chodník

- drvené kamenivo frakcie 16-32 mm, hr. 100 mm

- fólia proti prerastaniu trávy

- zhutnená pôvodná zemina

ZASTREŠENIE

Existujúcu strechu zvonice tvoria dve ihlanovité strechy výškovo navzájom rozdelené dreveným obkladom. Sklon strechy je 54 stupňov. Nosnú časť tvoria drevené väznice 180/180, drevené krovky a stuženia 120/120 mm. Prvky krovu chrániť náterom proti škodcom a hnilobe dostupnom dodávateľovi stavby.

S1 - množstvo 50,0m²

- krytina z falcovaného plechu

- debnenie z dosiek hr. 25 mm

- kontralaty 50x30 hr. 50 mm

- poistná hydroizolačná fólia

- pohľadový drevený obklad hr. 25 mm + náter

- pôvodné drevené krokvy

##### VÝPLNE OTVOROV

Vchodové dvere budú drevené latkové.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Prvky krovu chrániť náterom proti škodcom a hnilobe dostupnom dodávateľovi stavby.

Všetky drevené obklady budú opatrené 3x náterom

Múrané piliere budú vyspravené sanačnou omietkou + 3x biely náter.

KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV

IZOLÁCIE PODLAHOVÉ

Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti – Sklobit 40 mineral.

IZOLÁCIE STREŠNÉ

V skladbe strechy budú jedna vrstva fólie. Poistná hydroizolačná fólia bude slúžiť na ochranu dreveného krovu voči premokaniu a pripevní sa na drevené debnenie pomocou kontralatovania 50/30 mm.

KRYTINY TVRDÉ

Strešný plášť bude falcovaný plech vrátane doplnkov.

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

Stolárske konštrukcie tvoria drevené lavičky, stôl, drevené obklady stien a strechy.

2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

2.1 Zdôvodnenie urbanistického, architektonického a stavebno – technického riešenia stavby

Stavebno - technické riešenie je dané požiadavkou investora.

2.2 Údaje o technickom zariadení

Objekt nie je napojený na vodu, elektrinu, kanalizáciu.

2.3  Úpravy povrchov, priestranstiev, oplotenie

Pozemok je bez oplotenia.

2.4  Starostlivosť o životné prostredie

Stavebné úpravy zvonice nezhoršia životné prostredie v mieste ani v okolí výstavby, v prípade výskytu chráneného živočíšneho a rastlinného druhu je nutné kontaktovať príslušný orgán OÚŽP.

2.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri realizácií výstavby bude potrebne dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci, ako aj požiadavky a predpisy na správnu obsluhu technických zariadení a manipuláciu v

blízkosti týchto zariadení. Výstavba sa musí realizovať v súlade s platnými predpismi, normami a

vyhláškami. Pred začatím výstavby musia byť všetci pracovnici a zainteresovane osoby

oboznámení s bezpečnostnými a hygienickými predpismi aktuálnymi pre výstavbu. Pri realizácii

stavby je nutne dodržať aktuálne platne predpisy a nariadenia.

Pri realizácii prac v ochranných pásmach podzemných a nadzemných vedení je potrebne dodržiavať všetky predpisy a podmienky súvisiace s prácami v ochrannom pasme. O všetkých podzemných a nadzemných sieťach, ako aj obmedzujúcich podmienkach výstavby je investor povinný informovať dodávateľa, resp. iné subjekty, vykonávajúce činnosť v areáli stavby, pred začatím prac. Doraz pri bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci treba klásť na prácu s mechanizmami, na prácu vo výkopoch (hlavne v daždivom období) a na prácu pod elektrickým vedením. Dodávateľ, resp. investor je povinný z bezpečnostných dôvodov zabezpečiť, aby nebol voľný prístup k výkopom, ktoré je potrebne patrične označiť, ohradiť – inak zabezpečiť a čo najskôr zasypať.

Počas výstavby je potrebne uzavrieť pracovisko, hlavne rizikové miesta - výkopy, elektrické

rozvádzače, šachty a pod. pred prístupom cudzích osôb. Ďalej je potrebne dodržiavať podmienky

pre včasnú inštaláciu poklopov a zábradlí a skontrolovať ich funkčnosť.

Montážne prace spojene s kompletizáciou strojno-stavebnej a elektro-stavebnej časti môžu

vykonávať len osoby oprávnene a spôsobilé pre tieto prace a za podmienky dodržania platných

bezpečnostných predpisov so zohľadnením špecifických podmienok stavby.

Pre prevádzku zariadenia budú platiť bežne pravidla ochrany zdravia pri práci. Všeobecne, ako aj

špecifické podmienky pre vykonávanie jednotlivých činnosti súvisiacich s prevádzkou budú

zohľadnene v prevádzkovom poriadku zariadenia.

2.6 Vplyv prevádzky stavby na životné prostredie

a/ Odpady

# Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby

Odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z.

| Por čísl. | Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Materiálová bilancia [ t ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 01 07 | zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (škridla) | Ostatný | 0,1 |
|  | 17 02 01 | drevo | Ostatný | 0,3 |
|  | 17 04 05 | železo a oceľ | Ostatný | 0,1 |
|  | 17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | Ostatný | 0,1 |

Opis miesta vzniku odpadov a konkrétny spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov (nakladania s nimi): odpady daného charakteru budú vznikať pri výstavbe

Odpad č. 17 01 07 - Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06, kategória odpadu ostatný, vzniknú pri stavebných úpravách

Odpad bude pôvodcom triedený, zhromažďovaný a následne zneškodnený na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad .

Odpad č. 17 02 01 - Drevo, kategória odpadu ostatný. Vznikne pri realizácii krovu, šalovania. Odpad bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a zhodnotený využitím ako palivo

Odpad č. 17 04 05 - Železo a oceľ, kategória odpadu ostatný, vznikne pri armovaní prekladov, základov, betonáži podláh .. Odpad bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a následne odovzdaný na zhodnotenie do Zberných surovín.

Odpad č. 17 05 06 - Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, kategória odpadu ostatný, vznikne pri budovaní základov

Odpad bude pôvodcom odpadu triedený, zhromažďovaný a následne zhodnotený na pozemku investora.

- Odpady, ktoré vzniknú v priebehu užívania stavby

Odpady, ktoré vzniknú v priebehu užívania stavby sú zaradené podľa zoznamu odpadov uvedeného v prílohe č.1 vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z.

| P.č. | Číslo druhu odpadu | Názov druhu odpadu | Kategória odpadu | Materiálová bilancia (t/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | Ostatný | 0,50 |

Opis miesta vzniku odpadov a konkrétny spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov (nakladania s nimi): odpady daného charakteru budú vznikať v prevádzke

Odpad č. 20 03 01 - Zmesový komunálny odpad, kategória odpadu ostatný, bude vznikať v jednotlivých miestnostiach.

Bude sa zhromažďovať v nádobách určených na tento účel ( kuka  nádoby umiestnenie na spevnenej ploche pred objektom, počet 1 ks). Odpad bude pôvodcom triedený a zhromažďovaný a subjektom, ktorý má na predmetné činnosti uzatvorenú zmluvu s mestom a súhlas orgánu štátnej správy  odpadového hospodárstva prepravovaný a zneškodňovaný na základe uzatvorenej zmluvy.

Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia:

- zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- vyhlášky MŽP SR č. 263/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

- vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov

- zákona č. 434/2013 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov,

a ďalšie predpisy platné v oblasti odpadového hospodárstva.

2.7 Zariadenia civilnej ochrany

Na predmetnej stavbe sa nevyžadujú.

2.8 Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných kovových konštrukcií, alebo vedení a ochrany proti blúdivým prúdom a atmosférickému  prepätiu

Nevyžaduje sa. Kovové prvky  sa natrú 3-násobným náterom syntetickou farbou.

2.09  Určenie ochranných pásiem

Objekt nebude zachádzať do žiadneho ochranného pásma.

Vypracoval: Ing. Peter Trizna                                                                                                            február 2019